Проектная декларация

строительства 9-16 этажного дома стр. № 1,

расположенного по адресу, Приволжский р-н г. Казани жилой р-н Ферма,

микрорайон «Солнечный город»

г. Казань                                                                                    «_1_» _октября __ 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный город» публикует настоящую проектную декларацию в соответствии, в порядке и на условиях установленных требованиями статей  3, 19, 20, 21 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

| 1. Информация о застройщике |
| --- |
| Фирменное наименование, место нахождения | На основании Инвестиционного контракта № MVD-17/05 от 05.02.2005г. на территории микрорайона № 1 жилого района «Ферма» в г. Казани осуществляется строительство комплекса жилых домов и объектов социально-бытового назначения «Солнечный город». Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный город» Юридический адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.25/39. Фактический адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.25/39 Тел: (843)231-50-32, 292-17-72. |
| Режим работы | Понедельник-Пятница 9:00-18:00; Суббота и воскресенье – выходные дни |
| ИНН/КПП | 7730515686/165501001 |
| Информация о государственной регистрации | ОГРН 1047796868767 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.11.2004 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москва серия 77 № 006351 |
| Учредители (участники) | 1. ЭЛЕВАНИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (ELEVANI ENTERPRISES LIMITED), Республика Кипр - 50%; 2. АЛЛАНСФОРД ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (ALLANSFORD TRADING LIMITED), Республика Кипр, - 25%; 3. Маганов Наиль Ульфатович – 12,5%; 4. Сюбаев Нурислам Зинатуллович – 12,5%. |
| Проекты строительства с участием застройщика за последние 3 года | Жилой 5-10 этажный дом по ул. Мидхата Булатова, 5 (стр. №2): 371-квартирный жилой дом, общая площадь квартир по СНиП 2.08-02-89 -29 651,5 кв. м. Введен в эксплуатацию в ноябре 2007 года. Жилой 6-10 этажный дом по ул. Гарифа Ахунова, 10 (стр. № 12) 297-квартирный жилой дом, общая площадь квартир по СНиП 2.08-02-89 – 25 119 кв.м. Введен в эксплуатацию в феврале 2008 года. |
| Лицензируемая деятельность застройщика | ________________________________________________________________ |
| Финансовые результаты деятельности застройщика | Финансовые результаты текущего года, руб. | Дебиторская задолженность, руб. | Кредиторская задолженность, руб. |
|  | 17 480 173 | 3 030 835 528 | 6 681 889 |
| Банковские реквизиты | р/с 40702810800020005509 в ОАО «АК БАРС БАНК» к/с 30101810000000000805 БИК 049205805 |

| 2. Информация о проекте строительства |
| --- |
| Цель проекта строительства | Обеспечение населения жильем, обеспечение занятости населения. Получение прибыли Застройщиком и подрядными организациями |
| Начало строительства | 10.11.2006г. |
| Окончание строительства | 2010г. |
| Срок ввода объекта в эксплуатацию | 2010г. |
| Результаты государственной экспертизы проектной документации | Положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы № 16-1-4-1767-08 от 05.03.08г. |
| Разрешение на строительство | Разрешение на строительство № RU 16301000-191- ж выдано «11» декабря 2009г. г. Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани. |
| Правообладатель земельного участка | Министерство внутренних дел Республики Татарстан |
| Месторасположение земельного участка, вид права | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский проезд, установлено относительно ориентира Фермского шоссе Постоянное бессрочное пользование |
| Площадь земельного участка | 165150,0 кв.м. |
| Кадастровый номер | 16:50:17 11 13:0014 |
| Категория земель | Земли поселений |
| 3. Описание строящегося объекта |
| Общая информация об объекте (местоположение, описание в соответствии с проектной документацией) | Объект расположен по адресу: Приволжский р-н г.Казани, жилой р-н «Ферма» микрорайон «Солнечный город». Объект состоит из: 9 ÷ 16 этажных 8-ми кирпично-монолитных секций и подземной автостоянки во дворе жилого дома на 183 автомашины. |
| Элементы благоустройства | Благоустройство предусмотрено путём устройства асфальтовых проездов, тротуаров и покрытий пешеходных зон; размещение малых форм благоустройства – урны бетонные, скамьи для отдыха, площадки для сбора мусора. Озеленение выполнено путём посадки деревьев, кустарников и организацией газона – 4210.33м². |
| Техническая характеристика объекта и его самостоятельных частей | Площадь застройки - 4968.81 м² Строительный объем - 173448 м³ Общая площадь объекта - 46082.3м² Жилая площадь квартир - 16640.3м² Общая площадь квартир – 33839.3 м² Количество этажей - 12-16-10-10-10-9-9-14 Степень огнестойкости - II Класс ответственности – II Класс конструктивной пожарной опасности – СО Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; Ф3.1; Ф4.3 Фундамент - кирпичные секции - монолитная железобетонная плита, - монолитные секции - ленточные монолитные железобетонные ростверки на сваях. Стены цокольного этажа - фундаментные блоки ФБС с утеплителем «Пеноплекс М35» и прижимной кирпичной стенкой с гидроизоляцией - под кирпичные секции и стены из монолитного железобетона с утеплителем «Лайн-Рок», кирпичная прижимная стенка с обмазочной гидроизоляцией горячим битумом - под монолитные секции. Стены наружные выше отм. 0.000 - кирпичные секции – трёхслойная кирпичная кладка - полнотелый силикатный кирпич толщиной 120мм., утеплитель из минераловатных плит «Лайн-Рок» 150мм., полнотелый силикатный кирпич – 510мм. - монолитные секции – слоистая кладка – внутренний слой – из силикатного кирпича толщиной 250мм., утеплитель из минераловатных плит «Лайн-Рок» толщиной 150мм., наружный слой – стенка из облицовочного полнотелого силикатного кирпича, толщиной 120мм. Перекрытие – сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-1 вып.63 и монолитый железобетон. Перегородки межквартирные - из силикатного кирпича марки СУР 100/25 по ГОСТ 379-95 и пазогребневых гипсовых плит по ГОСТ 6428-83. Перегородки межкомнатные – пазогребневые гипсовые плиты по ГОСТ 6428 83. Перегородки санузлов - влагостойкие пазогребневые гипсовые плиты по ГОСТ 6428-83 Вентиляционные каналы - в кирпичных секциях - проложены в капитальных стенах толщ. 380 – 510мм.; - в монолитных секциях воздуховодами из оцинкованной стали толщиной 1мм. по ГОСТ 14918-80, проложенными в шахтах с изоляцией и огнезащитным покрытием. Лестницы - кирпичные секции – сборные железобетонные лестничные марши с площадками; - монолитные секции – монолитный железобетон. Шахты лифтов – кирпичные и монолитный железобетон. Кровля – кирпичные секции - плоская, мягкая с внутренним водостоком - два слоя гидроизоляции из «Бикрост» марки ХКП и марки ХПП ; утеплитель – минераловатные плиты ROCKWOOL «Руф-Баттс В» - 30мм. «Руф-Баттс Н» - 125мм.; - монолитные секции – плоская, мягкая с внутренним водостоком 2слоя «Бистерола», верхний с крупнозернистой посыпкой;утеплитель ROCRWOOL «Руф-Баттс В» - 40мм., «Руф-Баттс» - 150мм. Двери - двери входные в подъезд – металлические с домофоном, квартирные – глухие деревянные. Лифты – пассажирские грузоподъёмностью 400, 630, 1000кг. Отмостка - из монолитного бетона. Отопление – в монолитных секциях - стальные конвекторы с кожухом. Регистры из стальных гладких труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. В кирпичных секциях - чугунные радиаторы марки МС-140 с терморегуляторами. Вентиляция – в монолитных секциях - естественная, из ванных комнат санитарных узлов и кухни воздуховодами из оцинкованной стали толщиной 1мм класса «П», проложенная в шахтах с изоляцией огнезащитной краской «Аквест-01В» толщиной 1.5мм. по ТУ 2316-007-47-36-31-70-03. – - в кирпичных секциях - вентиляция естественная, через каналы в кирпичных капитальных стенах санитарных узлов, ванных комнат и кухни. Канализация – из полиэтиленовых труб Ø 50, 100мм. по ГОСТ 22689.3-89. Водоснабжение - из стальных водогазопроводных труб Ø 15 ÷ 65 по ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых труб РРВВ Ø 15 ÷40мм. Окна – ПВХ профиль со стеклопакетом и фурнитурой. Электротехническая часть - для учёта и распределения электроэнергии предусмотрена установка в каждой квартире электрощита с электронным счётчиком и устройством защитного отключения (УЗО). Проводка к электроплите выполнена с системой заземления и с установкой клемной коробки. Радиофикация - радио разводка выполнена до кухни с установкой розетки. Телефонизация – распределительные телефонные коробки установлены в местах общего пользования на этажах в слаботочных шкафах. Противопожарная сигнализация – в квартирах установлены автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели ИП212-50М. Телевидение – в местах общего пользования на этажах в слаботочных шкафах установлены абонентские ответвители. Домофон –на первых этажах у входов в подъезды установлены вызывные блоки аудиодомофонов. В каждой квартире установлены переговорные устройства (трубки). |
| Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей, их технические характеристики |
| 8-подъездный 9-10-12-14-16 этажный жилой дом | Наименование самостоятельных частей | Количество самостоятельных частей | Общая площадь квартир по ЖК (кв.м.) | Общая площадь квартир по СНиП (кв.м.) |
|  | 1-комнатные квартиры | 184 | 8319.61 | 8552.61 |
|  | 2-комнатные квартиры | 138 | 9390.05 | 9592.95 |
|  | 3-комнатные квартиры (2-х ур) | 146+(6) | 13782.73+ (476.4) | 14079.55+(485.33) |
|  | 4-комнатные квартиры (2-х ур) | 0 (5) | (580.86) | (586.76) |
|  | 5-комнатные квартиры (2-х ур) | 0(4) | (537.75) | (542.1) |
| Общая площадь квартир по СНиП 2.08-02-89: 33838.75кв.м., по ЖК: 33087.4 кв.м Общая площадь нежилых помещений - 1982.27 кв.м. Подземная автостоянка на 183 машино-места |
| Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не являющихся частью общего имущества | Общая площадь нежилых помещений в цокольном этаже - 1982.27 кв.м. |
| Состав общего имущества в объекте, которое будет находиться в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме | Лестничные клетки и лифтовые шахты, лифты, коридоры, мусоропровод, электрощитовая, тепловой пункт, водомерный узел, иное оборудование и имущество, обслуживающее имущество более чем одного собственника. |
| Предполагаемый срок получения разрешения о вводе дома в эксплуатацию | 2010г. |
| Перечень организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы | Заказчик - «Государственное бюджетное учреждение «Отдел организации капитального строительства МВД РТ» Генподрядчик – ОАО «СРСУ» Генпроектировщик – ГУП «Татинвестгражданпроект» |
| Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору | Обязательства по договору участия в долевом строительстве обеспечиваются залогом в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» |
| Возможные финансовые и прочие риски и меры по их добровольному страхованию застройщиком | 1. Увеличение стоимости СМР, материалов, услуг механизмов, что может привести к увеличению стоимости 1 кв. метра строящегося жилья. 2. Издание нормативных актов и иные действия органов государственной и муниципальной власти, которые могут препятствовать выполнению обязательств, принятых Застройщиком по договору. 3. Расторжение договоров генподряда, подряда, поставки, работы механизмов, влекущее за собой нанесение убытков застройщику. |